2024年六安市普通话测试站扩建改造项目采购需求

一、项目基本情况

1、项目名称：六安市普通话测试站扩建改造项目

2、采购方式：公开比选

3、资金来源：财政资金

4、预算金额：人民币12.00万元

5、最高限价：人民币12.00万元

6、标段（包别）划分：不分包

7、合同履行期限：30个日历天

8、本项目不接受联合体投标

二、项目实施要求

1、本说明中提出的技术方案仅为参考，如无明确限制，参选供应商可以进行优化，提供满足用户实际需要的更优（或者性能实质上不低于的）技术方案或者设备配置，且此方案或配置须经评审委员会评审认可。

2、成交供应商应当在投标文件中列出完成本项目并通过验收所需的所有各项服务等明细表及全部费用。成交供应商必须确保整体通过用户方及有关主管部门验收,所发生的验收费用由成交供应商承担；供应商应自行踏勘施工建设现场，如供应商因未及时踏勘现场而导致的报价缺项漏项废标、或中标后无法完工，供应商自行承担一切后果。

3、根据《关于规范政府采购进口产品有关工作的通知》及政府采购管理部门的相关规定，下列采购需求中如涉及进口产品则已履行相关论证手续，经核准采购进口设备，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与竞争。

4、在采购活动开始前没有获准采购进口产品而开展采购活动的，视同为拒绝采购进口产品。

5、成交供应商在签订合同后30个日历日内完成安装和调试工作。

6、成交供应商承担所有设备的供应送达、设备安装与调试、系统优化、人员培训，以及 3年免费运维保障等，同时硬件提供3年免费质保，货物要求如有特殊约定，以货物需求为准（比选时须提供承诺函）。

成交供应商故障处理响应时间：7*24小时，需提供电话、邮件、网络远程接入等多种响应方式，对于电话方式、网络远程等无法解决的问题或考试系统发生严重故障时，成交单位现场到人响应时间为：2小时。

7、项目为交钥匙工程，30日历日完工，采用总价包干，成交供应商所报价格包括货物、安装调试、系统集成、人员培训、项目所需的各种材料、项目管理、供应送达、拆除与搬迁、垃圾清运等所有完成该项目必须工序及主辅材人工等综合费用。成交供应商不得以任何理由追加中标价格以外的任何费用。

成交供应商承担扩建测试站地面的拆除、整修、清扫、清运工作；顶面的改造与整修；成交供应商施工期间，承担保护扩建测试站场地内的所有物品（桌椅、中控台、办公柜、设备等）的安全和完好责任；需自行处理好扩建测试站装修垃圾清运工作，需保持采购人的环境卫生，及时清扫垃圾灰尘。

8、成交供应商需提供与安徽省普通话测试中心考试服务器与六安市测试站测试系统、采像系统、远程监考系统联网接入、配置和调试服务，具备考试条件是验收交付前提条件。成交供应商需提供扩建后测试站第一次考试期间全程技术支持和服务。

9、所投货物符合国家有关标准，装饰材料符合国家环保和消防标准，特殊要求参照清单中要求。

10、本采购付款方式是从项目建设验收合格后一次性付清合同款，具体以签订合同为准。

11、如对本比选文件有任何疑问或澄清要求，请按本比选文件中约定方式联系采购人，否则视同理解和接受，供应商对采购文件、采购过程、成交结果的质疑，应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

三、项目采购需求

| 序号 | 产品名称 | 主要规格参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标准化声学测试间 | 1、轻钢结构隔墙（到顶），预留空调出风口； 2、E1级木龙骨和木工板基础； 3、高密度环保型阻燃重磅吸音棉嵌填，表面贴玻纤布，厚度（约）50mm； 4、无甲醛石膏板封面； 5、环保型高频微孔吸音板面层； 6、吸收低频声学装饰面层； 7、面层腰线分割不锈钢线条。 | 4 | 间 |
| 2 | 视窗隔音门 | 环保木质隔音门，含探视钢化玻璃窗口，含门套及优质五金件。 | 4 | 樘 |
| 3 | 声学膜天花吊顶 | 1、规格：约1100mm*1900mm； 2、材质：优质聚氯乙烯； 3、厚度：0.2mm； 4、防火级别：B级； 5、吸声系数：GBJ88-1985； 6、拉伸强度：17MPA。 | 4 | 间 |
| 4 | 柔光照明系统 | 1、功率（W）：14； 2、色温（K）：6500K冷白光； 3、玻璃钢化处理不易碎，一体式壳体，单端输入方式杜绝误操作触电风险，高度绝缘； 4、灯头/开孔尺寸：G13； 5、光学特性：＞210° 色温（K) 6、灯头/开孔尺寸：G13 7、额定电压（V)：176~264； 8、光通量(Lm)：600/900/1200； 安装在测试间软膜上方。 | 4 | 间 |
| 5 | LED防雾筒灯 | 1、额定电压：AC85-265V； 2、功率：15W ； 3、光通量：810流明； 4、材料：金属材料+玻璃/PC。 | 4 | 盏 |
| 6 | 定制测试桌 | 尺寸根据测试间大小定制，钢架结构，环保板材桌面。与原测试站测试桌整体风格协调。（采购前需与业主方确认） | 4 | 张 |
| 7 | 标识标牌 | 含门牌、桌牌、指示牌等必备标识牌。 | 4 | 套 |
| 8 | 展板 | 挂墙展板，所有内容需更新为与普通话测试相对应的最新版。 | 8 | 块 |
| 9 | 监控硬盘 | 8T专业监控硬盘。 | 1 | 块 |
| 10 | 远程监控摄像机（含电源适配器） | ★须接入安徽省普通话测试中心远程普通话水平智能测试监考系统，技术参数如下： 1、具有不小于200万像素CMOS图像传感器； 2、支持H.264视频编码；图像分辨力不小于1000TVL，亮度等级不小于11级；最低照度：≤0.001lx（彩色）、≤0.0003lx（黑白）； 3、支持数字降噪、透雾功能、区域遮盖、走廊模式； 4、支持智能红外功能，红外距离不小于30m； 5、支持区域入侵、越界入侵、快速移动智能行为分析； 6、支持TCP/IP、HTTP、RTSP、组播网络协议； 7、支持至少2路音频输入、1路音频输出、1路告警输入、1路告警输出； ▲8、支持宽动态自动切换功能，在环境亮度变化时，可自动进行关闭/开启切换； ▲9、支持字符叠加（OSD）功能，字体颜色、描边、背景、空心可设置，叠加的OSD可在屏幕中滚动显示，可以叠加图片格式的OSD，投标文件中提供公安部相关权威机构出具的检测报告原件关键页的清晰复印件； ▲10、为了保证前端设备接入访问的安全性，应支持密码复杂度提示、非法访问报警功能、telnet访问方式默认关闭，支持认证模式设置，且WEB认证具有无、basic、digest三种设置选项，投标文件中提供公安部相关权威机构出具的检测报告原件关键页的清晰复印件； ▲11、支持网关ARP绑定功能，摄像机可通过IE浏览器添加网关的MAC地址，在使用正确网关MAC地址时，可被其他网段的客户端访问，当使用错误网关的MAC地址时，只能被同网段的客户端访问，投标文件中提供公安部相关权威机构出具的检测报告原件关键页的清晰复印件； 12、支持DC12V±35%、PoE供电，可同时采用DC12V与POE供电，当一路电源停止供电后设备可正常工作； 13、摄像机和客户端之间用300m超五类非屏蔽网线连接，可正常显示监视画面； 14、支持不低于IP66防护等级，不低于IK10防暴等级； ▲15、符合GA/T 1127-2013安全防范视频监控摄像机通用技术要求，投标文件中提供公安部相关权威机构出具的检测报告原件关键页的清晰复印件。 | 4 | 套 |
| 11 | 吸顶式扬声器 | （1）额定功率：3W/6W； （2）最大功率：6W； （3）输入电压：70V/100V； （4）灵敏度：91dB； （5）频率响应：110Hz-18KHz； （6）最大声压级：92dB； （7）尺寸（约）：200×60mm。 | 4 | 只 |
| 12 | 分区器 | （1）2U标准机柜式设计，微电脑控制，轻触式按键； ▲（2）14路音乐功放和14路报警功放输入，14路输出； （3）内置独立的分区、全区报警输入接口，实现不同报警需要； （4）具有绿灯和红灯状态：绿色工作指示灯为普通背景音乐，有寻呼和报警强切时，工作指示灯会由绿色变为红色； ▲（5）有记忆功能，断电不丢失，来电恢复自动选通，为多台输入功放进行功率分区的分区设备； | 1 | 台 |
| 13 | 千兆以太网交换机 | 1、应用层级：二层； 2、传输速率：100/1000Mbps； 3、交换方式：存储-转发； 4、背板带宽：48Gbps； 5、包转发率：35.7Mpps； 6、MAC地址表：8K； 7、端口结构：非模块化； 8、端口数量：24个； 9、端口描述：24个10/100/1000Mbps自适应以太网端口； 10、传输模式：全双工/半双工自适应 ； 11、功能特性：网络标准 IEEE 802.3x，IEEE 802.3，IEEE 802.3u，IEEE 802.3ab； 12、电源电压：AC 100-240V，50-60Hz； 13、电源功率：<20W； 14、保修政策：全国联保，享受三包服务； 15、质保时间：≧1年。 16、环境标准工作温度：-5℃-40℃。 | 1 | 台 |
| 14 | 人脸识别摄像头 | 与普通话考试系统融合匹配 1、高清镜头，自动对焦，4K分辨率，最大帧频：30FPS； 2、接口类型：USB2.0（兼容USB3.0）。 | 4 | 只 |
| 15 | 综合布线 | 含强电、弱电、网络线、音频线缆布线，含面板及线缆成端。 | 1 | 项 |
| 16 | 系统集成 | 含测试室需要改造的所有软硬件设备的安装调试及使用培训。含主机柜内所有设备的拆除、改造和安装调试。 | 1 | 项 |
| 17 | 中央空调出风口调整 | 将原中央空调出风口调整至测试间外侧，加装出风口栅栏及相应顶面的改造，确保出风口可以使用。 | 4 | 处 |
| 18 | 采相补光灯 | 额定功率:120W及以上； 显色指数:Ra≥95 R9=88； 色温:3200K/5600K(±150K)； 出光角度: 120°- 150°； 亮度需达到摄像高光补光效果，最好能直接固定在房顶。 | 2 | 套 |
| 19 | 塑胶地面改造 | 原地板地砖砂浆清除，重做自流平，铺塑胶地板，含材料及人工，垃圾清运及保洁。 | 约110 | 平方 |
| 20 | 中控、采像桌台面 | 约1500mm*700mm，环保板材（采购前需与业主方确认）。 | 2 | 个 |
| 21 | 测试站设备、家具的综合调整 | 增加四个测试间后，测试站内所有设备、家具的安置和调整，包括搬运、摆放、安装及人工。 | 1 | 项 |

四、报价要求

本项目报总价，报价中包含完成本项目的一切费用，采购人后期不再追加任何费用，请供应商综合考虑后谨慎报价。报价一律含税，开增值税发票。

本项目不收取投标保证金和履约保证金。